## Slide 1
KRITERIA PROPER
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
2013

## Slide 2: ASPEK penilaian Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap Sumber Emisi (Cerobong)
Ketaatan Terhadap Jumlah Parameter Yang Dipantau.
Ketaatan Terhadap Jumlah Data Per-Parameter Yang Dilaporkan.
Ketaatan Terhadap Pemenuhan BMEU
Ketaatan terhadap ketentuan Teknis

## Slide 3
1. Ketaatan Terhadap Sumber Emisi (Cerobong)
Sumber emisi yang sudah mempunyai baku mutu emisi spesifik : tidak semua sumber emisi dipantau atau pemantauan <100%
Tidak pernah melakukan pemantauan semua sumber emisi pada periode penilaian
Merah
Hitam
Sumber emisi yang sudah mempunyai baku mutu emisi spesifik memantau semua sumber emisi 100%.
Biru
Sumber emisi yang belum mempunyai baku mutu emisi spesifik (non proses pembakaran). Sumber emisi yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau berlaku Khusus untuk Industri Manufaktur, Prasarana, Jasa dan Agroindustri.Berlaku hanya sampai 2013. Setelah itu wajib memantau seluruh sumber emisi. Dryer di industri agro wajib dipantau . Tungku bakar sawit wajib diukur seluruh sumber emisi serta memenuhi Baku Mutu sesuai Kepmen LH No. 13 tahun 1995 Lampiran V-B Sumber emisi tidak wajib dipantau: a. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) : kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); atau beroperasi < 1000 jam/tahun; atau yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; b. Exhaust Laboratorium Fire Assay; 5. Khusus Kawasan Industri wajib melakukan pemantauan ambien pada lokasi atau titik pemantauan sesuai dengan dokumen lingkungan
Catatan

## Slide 4
B
I
R
u
Merah
2. Ketaatan Terhadap Jumlah Parameter yang Dipantau
1. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan :
Untuk sektor yang mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada Baku Mutu Emisi Spesifik.
Untuk sektor yang belum mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal/ UKL-UPL, jika dokumen Amdal/ UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu Lampiran V B Kepmen 13/1995, kecuali Genset mengacu kepada PerMenLH 13 Tahun 2009.
Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat dan tidak mengukur parameter total partikulat.
Menghitung beban pencemaran emisi yang dipersyaratkan dalam peraturan
Terdapat parameter yang tidak diukur <100% sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995 atau Baku Mutu Spesifik
Tidak menghitung beban pencemaran emisi yang dipersyaratkan dalam peraturan
Hitam
Tidak pernah memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu

## Slide 5
Lanjut...Ketaatan Terhadap Jumlah Parameter yang Dipantau
Khusus untuk industri Agro:
Sumber emisi Dryer dan kamar asap pada Industri Karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO2, NO2, Partikulat, NH3, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH3 dengan Baku Mutu Emisi mengacu pada KepmenLH 13/1995, Lamp. VB.
Sumber emisi Dryer pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO2, NO2, Partikulat sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan Baku Mutu Emisi mengacu pada Kepmen LH 13/1995, Lamp. VB
Kamar asap pada Pengolahan Ikan, parameter yang diukur : SO2, NO2, Partikulat dengan BME mengacu pada Kepmen LH 13/1995, Lamp. VB.

## Slide 6
3. Ketaatan Terhadap Jumlah Data Per-Parameter Yang Dilaporkan
B
I
R
u
Merah
Hitam
Melaporkan data secara periodik :
Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data: minimal 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian (100%) (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)
Pemantauan Manual, setiap 6 bulan minimal 1 data (100%), kecuali proses pembakaran dengan:
Kapasitas desain < 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
kapasitas desain 570 KW < n < 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian minimal 1 kali dalam 1 tahun.
Pelaporan data Pemantauan CEMs setiap 3 bulan tersedia data < 75%;
Pelaporan data pemantauan manual <100% selama periode penilaian.
Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan untuk :
Data Pemantauan CEMs;
Data Pemantauan manual.
Melaporkan data pemantauan palsu.

## Slide 7
Biru
Hitam
4. Ketaatan Terhadap Pemenuhan BMEU
Memenuhi BMEU 100% untuk pemantauan manual tiap sumber emisi;
Bagi pemantauan yang wajib CEMS, yaitu: Data hasil pemantauan memenuhi ≥95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi.
Menghitung Beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan
Memenuhi Beban pencemaran emisi dalam peraturan
Pemantauan manual : memenuhi baku mutu <100% tiap sumber emisi;
Pemantauan CEMS data hasil pemantauan memenuhi <95% ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi.
Tidak menghitung Beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan
Tidak memenuhi Beban pencemaran emisi dalam peraturan
Merah
Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual Melebihi Baku Mutu > 500%;
Dalam satu periode penilaian 25% data CEMS > 500% Baku Mutu.

## Slide 8
5. Ketaatan Terhadap ketentuan Teknis
B
I
R
u
Merah
Hitam
Menaati semua persyaratan teknis cerobong
Memasang dan mengoperasikan CEMs bagi industri :
  Unit Regenerator Katalis (unit Perengkahan katalitik alir);
  Unit Pentawaran Sulfur;
  Proses pembakaran dengan kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas;
  Peleburan Baja;
  Pulp & Kertas;
  Pupuk;
  Semen;
  Carbon Black .
Peralatan CEMs beroperasi normal;
Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui Cerobong;
Menggunakan jasa laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh Gubernur;
Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan;
Jika CEMs rusak wajib melaksanakan pemantauan kualitas emisi setiap 3 bulan selama maksimal 1 tahun periode penilaian.
Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong;
Tidak memasang CEMS.
Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong;
Tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.

## Slide 9: Sekretariat PROPER Gedung B Lantai 4 Kementerian Lingkungan Hidup Jl. D.I. Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410 Telp: 62-21-8520886 | Fax : 62-21-8520886 www.menlh.go.id/proper
Terima Kasih